Logistik

Skriptum zur Unterstützung der LVA Logistik (VO)

Institut für Managementwissenschaften

Bereich Betriebstechnik und Systemplanung

Theresianumgasse 27

1040 Wien

Tel.: 58801-33040

Fax: 58801-33094

http://www.imw.tuwien.ac.at/bt/

Herausgeber:

Wilfried Sihn

Univ.-Prof. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr.-Ing.

ist Universitätsprofessor am Institut für Managementwissenschaft, Bereich Betriebstechnik und Systemplanung der Technischen Universität Wien und Leiter der Fraunhofer Research GmbH sowie der Fraunhofer - Projektgruppe für Produktions- und Logistikmanagement.

Autoren:

Peter Kuhlang,  Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.

Jürgen Minichmayr, Dipl.-Ing.

Margarethe Prochazka, Proj.-Ass. Dipl.-Ing.

sind Mitarbeiter am Institut für Managementwissenschaft, Bereich Betriebstechnik und Systemplanung der Technischen Universität Wien sowie Mitarbeiter der Fraunhofer - Projektgruppe für Produktions- und Logistikmanagment.

Impressum:

Der Bereich für Betriebstechnik und Systemplanung des Institutes für Managementwissenschaften der TU Wien und die Fraunhofer - Projektgruppe für Produktions- und Logistikmanagement sind Herausgeber dieser Lehrunterlage zum Thema:

Logistik

3. überarbeitete Auflage

ISBN 3-9502009-5-9

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

© 2009 Bereich für Betriebstechnik und Systemplanung Eigenverlag Wien

Theresianumgasse 27

Tel:    +43-1-58801-33040

Fax:   +43-1-58801-33094

kuhlang@imw.tuwien.ac.at

www.imw.tuwien.ac.at/bt

Wilfried Sihn, Wien im März 2009

Inhaltsverzeichnis

1	Logistik Grundlagen	6

1.1	Begriffsabgrenzung	6

1.2	Ziele und Funktion der Logistik	7

1.3	Funktionsbereiche der Logistik	8

1.4	Supply Chain Management	11

2	Materialwirtschaft	12

2.1	Bestandsplanung	13

2.1.1	Gründe für Bestände	14

2.1.2	Gründe gegen Bestände	15

2.1.3	Idealisierter Bestandsverlauf	18

2.1.4	Bestandsrechnung	21

2.1.5	Komponenten des Lagerbestandes	21

2.2	Bedarfsermittlung	23

2.2.1	Bedarf und Bedarfsarten	23

2.2.2	Abgleich von Brutto- und Nettobedarf	24

2.2.3	Verfahren der Bedarfsermittlung	25

2.3	Materialdisposition	32

2.3.1	Kosten der Lagerhaltung	32

2.3.2	Deterministisches Modell	34

2.3.3	Unsicherheiten der Bestandsplanung	37

2.3.4	Stochastisches Modell - Lagerhaltungsstrategien	38

2.4	Inventur	40

2.4.1	Aufgaben der Inventur	40

2.4.2	Inventurverfahren (-arten)	41

2.4.3	Inventuranlässe	41

2.4.4	Inventursysteme	41

2.5	Analyse- und Kontrollinstrumente der Materialwirtschaft	45

2.5.1	Die ABC–Analyse	45

2.5.2	Die XYZ – Analyse	47

2.5.3	Die GMK - Analyse	47

2.5.4	Kombination von ABC-, XYZ- und GMK-Analyse	48

3	Lagerlogistik	49

3.1	Bereiche und Funktionen eines Lagers	49

3.2	Lagerstrategie	53

3.3	Lagersysteme für Stückgut	53

3.3.1	Bodenlagerung	55

3.3.2	Regallagerung	56

3.4	Lagersysteme für Schüttgut	65

3.5	Kommissioniersysteme	67

3.5.1	Begriffe und Varianten	67

3.5.2	Grundfunktionen des Kommissionierens	68

3.5.3	Organisation eines wirtschaftlichen Kommissioniersystems	71

3.5.4	Ergonomie / Greifhöhen und -tiefen	72

3.5.5	Nachschub- und Entnahmetechnik	72

3.5.6	Entnahmestrategien	73

3.5.7	Informations- und Belegefluss	76

3.5.8	Zusammenfassung	77

3.6	Transportsysteme	78

3.6.1	Logistische Einheiten	78

3.6.2	Palette und Gitterbox	80

3.6.3	Innerbetriebliche Fördermittel	83

3.7	Lagerplanung	90

3.7.1	Planungsgrundlagen	90

3.7.2	Phasen der Lagerplanung	92

3.7.3	Lagerordnung	95

4	Beschaffungslogistik	97

4.1	Definition und Begriffsabgrenzung	97

4.2	Elemente der Beschaffung	98

4.3	Aufgaben der Beschaffung	99

4.4	Lieferantenmanagement	101

4.4.1	Lieferantenauswahl (Gestaltung)	101

4.4.2	Lieferantenbewertung (Analyse)	103

4.4.3	Lieferantenentwicklung	104

4.4.4	Lieferantengespräche/-audit	105

4.5	Bestellabwicklung	106

4.5.1	Bestell- und Anlieferprozess	106

4.5.2	Ablauf im Wareneingang	107

4.6	Sourcing-Konzepte	108

4.6.1	Global Sourcing	108

4.6.2	Single-/ Multiple Sourcing	111

4.6.3	Modular-Sourcing	112

5	Produktionslogistik	114

5.1	Produktionstypen	114

5.2	Produktionssysteme	115

5.2.1	Werkbankproduktion	115

5.2.2	Werkstattproduktion	116

5.2.3	Baustellenproduktion	116

5.2.4	Reihenproduktion	117

5.2.5	Fließproduktion	118

5.2.6	Wanderproduktion	119

5.2.7	Zentrenproduktion	119

5.3	Steuerungsprinzipien	119

5.3.1	Push-Prinzip	120

5.3.2	Pull-Prinzip	120

5.4	Steuerungskonzepte	121

5.4.1	JIT - Just-In-Time	121

5.4.2	JIS – Just in Sequence	122

5.4.3	KANBAN	124

5.4.4	Fortschrittzahlensystem	125

6	Distributionslogistik	127

6.1	Einführung	127

6.2	Bedeutung der Distributionslogistik	128

6.3	Zielgrößen der Distributionslogistik	130

6.4	Distributionssysteme	131

6.5	Distributionskette	133

6.5.1	Horizontale Distributionsstruktur	134

6.5.2	Vertikale Distributionsstruktur	135

6.6	Operative Aufgaben der Distributionslogistik	137

6.6.1	Fahrzeugdisposition	137

6.6.2	Behälterdisposition	137

6.6.3	Verpackung	138

6.6.4	Warenausgang	139

6.7	Distributionsplanung	139

6.7.1	Strategische Distributionsplanung	140

6.7.2	Taktische Distributionsplanung	140

6.7.3	Operative Distributionsplanung	141

7	Transportlogistik	142

7.1	Verkehrsträger	142

7.1.1	Straßengüterverkehr	143

7.1.2	Schienenverkehr	144

7.1.3	Schiffsverkehr	144

7.1.4	Luftverkehr	145

7.1.5	Rohrleitungsverkehr	146

7.2	Kombinierter Verkehr	146

7.2.1	Huckepackverkehr	146

7.2.2	Containerverkehr	147

8	Entsorgungslogistik	148

8.1	Definition	148

8.2	Kreislaufwirtschaft und Abfallwirtschaftsgesetz	149

9	Supply Chain Management	151

9.1	Begriffsabgrenzung, Definition	151

9.1.1	Die Supply Chain	152

9.1.2	Unternehmensübergreifende Logistik	153

9.2	Erweiterte Sichtweise des SCM	154

9.2.1	Produktentwicklungsprozess	154

9.2.2	Kundenbetreuungsprozess	155

9.2.3	Produktionsplanungsprozess	156

9.3	Kooperationen in der Supply Chain	160

9.3.1	Ziele von Supply Chain Kooperationen	160

9.3.2	Kooperation im Bereich Logistik	163

10	Lean Logistics und Green Logistics – Grundlegendes	164

10.1	Lean Logistics	164

10.2	Green Logistics / Nachhaltige Logistik	165

10.2.1	Methode Carbon Footprint	166

10.2.2	Green Supply Chain	166

10.2.3	Grüne Intralogistik	167

11	Logistische Informationssysteme	168

11.1	Definition und Begriffsabgrenzung	168

11.2	Logistik-Software	169

11.2.1	Entwicklung der Logistik-Software	169

11.2.2	ERP-Systeme	171

11.2.3	APS-Systeme	172

11.2.4	SCM-Systeme	173

11.3	E-Business	175

11.3.1	Einleitung und Begriffdefinition	175

11.3.2	Elektronischer Datenaustausch	176

11.3.3	Bausteine des E-Business mit Relevanz für die Logistik	176

11.3.4	Entwicklungen im E-Business	177

11.3.5	Elektronische Marktplätze	177

11.4	Datenerfassungssysteme	180

11.4.1	Aufgaben und Ziele der Datenerfassung	180

11.4.2	Systematisierung der Datenerfassung	181

11.4.3	Barcode	181

11.4.4	Matrixcode	183

11.4.5	OCR-Schrift	183

11.4.6	Elektronische Datenträger - RFID	184

Literaturverzeichnis	187

# Logistik Grundlagen

## Begriffsabgrenzung

Im Gegensatz zur mathematischen Logistik, deren Begriff sich aus dem griechischen Wort „Logistika“ herleitet, was soviel wie „praktische Rechenkunst“ bedeutet, kommt der Begriff der betrieblichen Logistik vom französischen Verb „loger“ – was soviel wie hineinbringen, unterbringen, unterstützen, versorgen, bzw. bereitstellen bedeutet.

Der Begriff Logistik stammt ursprünglich aus dem militärischen Bereich wo er im 19. Jahrhundert erstmals verwendet wurde. Damals beinhaltete Logistik die systematische Versorgung der Armee. Auch für ein modernes Produktionsunternehmen ist die Versorgung mit Material von entscheidender Bedeutung für den Erfolg. Der Begriff Business Logistics wurde in den 50er Jahren in den USA geprägt und bezeichnete damals die „Transport-, Lager- und Umschlagstätigkeiten im Realgüterbereich“. Der Begriff wird seit ca. 1970 auch im deutschsprachigen Raum verwendet und hat seither eine große Verbreitung und schnell wachsende Bedeutung gefunden.

Die betriebliche Leistungserstellung mit allen Funktionen vom Einkauf über die Entwicklung, Arbeitsvorbereitung und Produktion bis zum Verkauf sowie den erforderlichen Transporten wird als Wertschöpfungsprozess oder Wertschöpfungskette bezeichnet. Entlang dieser Wertschöpfungskette findet ein Materialfluss vom Lieferanten bis zum Kunden statt.

In einem integrierten und kontrollierten Fluss-System sollen die Transport-, Handhabungs-, Produktions-, Montage-, Prüf-, Lagerungs- und Umschlagsvorgänge aller Materialien und Waren vom ersten Lieferanten durch den Betrieb und zwischen den Betrieben bis zum letzten Kunden gesteuert und koordiniert werden.

Es gibt eine Vielzahl von Definitionen für den Begriff „Logistik“ oder andere Begriffe, die an seiner Stelle verwendet werden. Man unterscheidet im wesentlichen drei Definitionsansätze:

Flussorientierte Definition

„Logistik ist der Prozess der Planung, Realisierung und Kontrolle des effizienten, kosteneffektiven Fließens und Lagerns von Rohstoffen, Halbfabrikaten und Fertigfabrikaten und der damit zusammenhängenden Informationen vom Liefer- zum Empfangspunkt entsprechend den Anforderungen des Kunden.“ (Council of Logistics Management - CLM).