## Slide 1: Energiesparende Mobilität an ÖV-Achsen
Erp hoch 3 Fachkongress 2: Fokus Erp an ÖV-Achsen
Deutsch-wagram, 29.10.2015

## Slide 2
Grundlagen
  ÖV-Achse
  Verkehrsraumtypen
Strategien
  Siedlungsentwicklung im Stationsumfeld
  Adaption des Stationsnetzes
  Verbesserung der verkehrlichen Verknüpfung
Fazit
Inhalt

## Slide 3: Grundlagen

## Slide 4
ÖV Achse

## Slide 5
ÖV Achse mit Einzugsbereichen

## Slide 6
Distanz Wohn-/Arbeitsort – Bahnhof
Anteil der Bahnfahrten am Modal Split
Bedeutung Einzugsbereiche
Bahn-Ville Konsortium (2005)

## Slide 7
500m
Attnang-Puchheim
8.750 Einwohner
Beispiel Westbahnachse, OberÖSTERREICH
Marchtrenk
12.730 Einwohner
Quellen: Luftbild: Google Maps; Mobilitätsdaten: OÖ Verkehrserhebung 2012
Chart: MODAL SPLIT MARCHTRENK 2012
| Fußgänger | Rad | ÖPNV | IV + ÖV | MIV
 | 0.096 | 0.06 | 0.076 | 0.022 | 0.746
Chart: MODAL SPLIT ATTNANG-PUCHHEIM 2012
| Fußgänger | Rad | ÖPNV | IV + ÖV | MIV
 | 0.178 | 0.082 | 0.109 | 0.017 | 0.614
500m

## Slide 8
Zusammenhang zwischen Verkehrsaufwand und Verkehrsraumtyp
Verkehrsaufwand beeinflusst direkt den Energiebedarf für Mobilität
Verkehrsraumtypen (Matthes/Gertz 2014)
Innenstadt
Peripherie
Umlandzentrum, Stadtrand
ÖV-Achse
Fotos: Wikipedia, badenfotos.com, Bing Maps, Dorfwiazhaus Ameis

## Slide 9
Große Unterschiede im Verkehrsverhalten
Verkehrsraumtypen (Matthes/Gertz 2014)
Innenstadt
Peripherie
Chart: Modal Split Wiener Innenbezirke (1-9, 20) 2011
| Wiener Innenbezirke (1-9, 20) | Fußgänger | Rad | ÖPNV | Pkw-Fahrer und Mitfahrer
 | 0.36 | 0.11 | 0.35 | 0.18
Chart: MODAL SPLIT MÜNZKIRCHEN (OÖ) 2012
| Fußgänger | Rad | ÖPNV | IV + ÖV | MIV
 | 0.151 | 0.026 | 0.058 | 0.023 | 0.741
Quellen: Foto: Die Presse, Luftbild: Google Maps; Mobilitätsdaten: Stadt Wien, OÖ Verkehrserhebung 2012

## Slide 10
Kompakte Siedlungsstrukturen als Voraussetzung für
ausreichend Nachfrage für hohe Nutzungsdichte (kurze Wege)
effizienten Öffentlichen Verkehr
Faktor Dichte
Foto: Badische Zeitung

## Slide 11
Die Kombination vieler verschiedener Nutzungen auf engem Raum
reduziert Distanzen für Versorgungswege (Chance für Rad- und Fußverkehr!)
erhöht das Arbeitsplatzangebot in der Umgebung
Faktor Funktionsmischung
Grafik: Stadt Wien, MA 18

## Slide 12
von Arbeitsplätzen
  höhere ÖV-Nachfrage auf Arbeitswegen
von funktionalen Zentren
Anschluss an den Fernverkehr
Möglichkeit zentralörtliche Einrichtungen ohne Auto zu erreichen
Faktor ÖV-ERReichbarkeit

## Slide 13: Strategien

## Slide 14
Erhöhung Nachfragepotential
Strategie 1:
Siedlungsentwicklung im Stationsumfeld

## Slide 15
Erhöhung Nachfragepotential
Strategie 1:
Siedlungsentwicklung im Stationsumfeld
Strategie 2:
Adaption des Stationsnetzes

## Slide 16
Erhöhung Nachfragepotential
Strategie 1:
Siedlungsentwicklung im Stationsumfeld
Strategie 2:
Adaption des Stationsnetzes
Strategie 3:
Verbesserung der verkehrlichen Verknüpfung

## Slide 17
Siedlungsentwicklung im Stationsumfeld
Innenentwicklung (Raumentwicklung ETH Zürich, 2012)
Quelle: Professur f. Raumentwicklung, ETH Zürich 2012

## Slide 18
Unbebaute Reserven
Siedlungsentwicklung im Stationsumfeld
Quelle: Google Maps
500m

## Slide 19
Bebaute Potentiale
Siedlungsentwicklung im Stationsumfeld
Quelle: Bing Maps

## Slide 20
Geschossflächenreserven
Siedlungsentwicklung im Stationsumfeld
Quelle: Ziviltechniker DI Reinhold Bacher

## Slide 21
Als Alternative zur Siedlungsentwicklung im Stationsumfeld
Bevölkerungs-/Wirtschaftsentwicklung ergibt keinen Bedarf nach neuen Flächen
Station liegt abseits von Versorgungseinrichtungen (Einzelhandel, Bildung, Gesundheit etc.) oder vom Siedlungskern
…
Adaption des Stationsnetzes

## Slide 22
Adaption des Stationsnetzes
Bahnhof Staatz, NÖ
Quelle: Google Maps

## Slide 23
Hoher Anteil von Fußgängern und Radfahrern an Zubringerverkehren
Verkehrliche Verknüpfung
Chart: MODAL SPLIT ZUBRINGER
| Fußgänger | Rad | ÖPNV | Pkw | Taxi
 | 0.593 | 0.031 | 0.199 | 0.161 | 0.016

## Slide 24
Hoher Anteil von Fußgängern und Radfahrern an Zubringerverkehren
Verkehrliche Verknüpfung
Quelle: Bahn.Ville-Konsortium 2005

## Slide 25
Verkehrliche VerknüpfunG
Vergrößerung des Einzugsbereichs durch verschiedene Zubringerverkehrsmittel
zu Fuß
0,7 km
Rad
2,5 km
Pedelec
3,6 km
Quelle:
Daten: VCÖ
Luftbild: Google Maps
Deutsch-Wagram

## Slide 26
Verkehrliche Verknüpfung
Einrichtungen hoher Qualität…
… im Bereich der Station (Abstellanlagen, Haltestellen)
… auf dem Weg zur Station (Wegeführung, Fahrpläne)

## Slide 27
Verkehrliche Verknüpfung
Im Bereich der Station
Hart bei Graz

## Slide 28
Verkehrliche Verknüpfung
Im Bereich der Station
Dornbirn
ÖV
Rad
Rad
Bahnsteige
Parken
Parken
Zugänge/Unterführungen
Luftbild: Google Maps

## Slide 29
Verkehrliche Verknüpfung
Im Bereich der Station
Dornbirn
Foto: VCÖ

## Slide 30
Fußgängererreichbarkeit
direkte Wegeführung
sichere, komfortable Knotengestaltung
abwechslungsreiche, interessante Gestaltung
Auf dem Weg zur Station
Karte: Stadt Wien; Foto: Wikipedia

## Slide 31
Radverkehr
direkte, niveaugleiche, steigungsarme Wegeführung
bevorrangte, sichere Kreuzungen und Querungen
Auf dem Weg zur Station

## Slide 32
ÖV
Fahrplanabstimmung und Anschlusssicherung
einfache Tarifgestaltung
AUF DEM WEG ZUR STATION
Foto: Stadt Feldkirch; Grafik: Wikipedia

## Slide 33
Auch abseits der Innenstädte energiesparende Mobilität möglich, wenn…
… eine hohe Dichte verschiedener Funktionen und Nutzungen vorhanden ist
… kurze Wege, komfortable und sichere Wege für Fußgänger und Radfahrer gibt
… (hochrangiger) ÖV gut erreichbar ist
… ein abgestimmtes Angebot vorhanden ist
Fazit

## Slide 34
Dafür braucht es…
… eine Planung, die Verkehr und Siedlung gemeinsam betrachtet
… Mut zur Innenentwicklung - Flächenmobilisierung
… ein gemeinsames Vorgehen der Stakeholder
… Einbindung der Bevölkerung
… innovative Planungswerkzeuge
… fundierte Daten
Fazit

## Slide 35
Vergleich:
  Arbeitsweg: mit dem Auto, mit dem Auto zum Bahnhof und dann Zug, mit dem Rad/Fuß zum Bahnhof (weil man näher beim Bahnhof wohnt)
  Einkaufsweg: Ortsrand (Auto), Ortsmitte (Auto), Ortsmitte (Rad/Fuß)
  Das Ganze auch noch mit E-Auto?
  Annahmen offenlegen!!!
  Aufs Jahr hochrechnen
Energiebedarf

## Slide 36: Vielen Dank!
Fabian Dorner
TU Wien, Department für Raumplanung
Fachbereich Verkehrssystemplanung
Fabian.dorner@tuwien.ac.at